## Slide 1: Aérodynamique des véhicules
SUPPORT
Chapitre 2 : Modélisation

## Slide 2: Introduction

## Slide 3: Introduction
Dynamique du vol et pilotage des avions (JC Wanner)
Position des gouvernes
Moments
Attitude autour du vecteur vitesse
Forces
Trajectoire
Délais
Pilotage d’un avion

## Slide 4: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire général sur les parties de l’avion:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_de_ligne
Cockpit
Habitacle du pilote

## Slide 5: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire général sur les parties de l’avion:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_de_ligne
Fuselage
Corps de l’avion contenant la « charge utile »

## Slide 6: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire général sur les parties de l’avion:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_de_ligne
Moteurs
Moteurs assurant la propulsion en générant une poussée

## Slide 7: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire général sur les parties de l’avion:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_de_ligne
Ailes
Surface portante principale de l’avion

## Slide 8: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire général sur les parties de l’avion:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_de_ligne
Empennages
Ensemble de surfaces portantes assurant la stabilité
Stabilisateur horizontal
Stabilisateur verticale (ou dérive)

## Slide 9: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire sur la voilure: voilure=ensemble des surfaces portantes de l’avion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Profil_(a%C3%A9rodynamique)#/media/Fichier:Wing_profile_nomenclature_(fr).svg
La corde moyenne de tous les profils (MAC) est notée . C’est une longueur caractéristique longitudinale.

## Slide 10: Géométrie d’une aile 3D
Envergure
Flèche : Angle en le quart de la corde et le plan transversale  Retardé les effets transsoniques
Vue de haut
Vue de haut

## Slide 11: Géométrie d’une aile 3D
Dièdre
Loi de vrillage : variation du calage d’un profil selon l’envergure
Vue de
derrière

## Slide 12: Vocabulaire sur les avions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aileron_(a%C3%A9ronautique)
Vocabulaire sur les surfaces de contrôle :
Ailerons
Contrôle en roulis
(en inclinant le manche à gauche ou à droite)

## Slide 13: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire sur les surfaces de contrôle :
Gouverne de profondeur
Contrôle en tangage
(en poussant et en tirant le manche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tangage

## Slide 14: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire sur les surfaces de contrôle :
Gouverne de direction
Contrôle en lacet
(par le palonier les pédales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacet_(mouvement)

## Slide 15: Vocabulaire sur les avions
Vocabulaire sur les surfaces de contrôle :
Hypersustentation (au décollage et à l’atterrissage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacet_(mouvement)
Contrôles supplémentaires :
  volets hypersustentateurs (flaps)
  becs de bord d’attaque (slats)
  aérofreins (spoilers)
Il y a bien sûr un contrôle des moteurs avec la manette des gazs .

## Slide 16: Hypothèses et référentiels d’étude
Position :
Dynamique du vol et pilotage des avions (JC Wanner)

## Slide 17: Hypothèses et référentiels d’étude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aileron_(a%C3%A9ronautique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacet_(mouvement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tangage
Roulis
Tangage
Lacet
Vitesse de rotation

## Slide 18: Hypothèses et référentiels d’étude
Position de
Dynamique du vol et pilotage des avions JC Wanner

## Slide 19: Hypothèses et référentiels d’étude
Longitudinal (Plan ) :
Latéral (Plan ):
Découplage longitudinal/latéral en vol normal

## Slide 20: Les actions mécaniques
Au foyer, le moment est piqueur

## Slide 21: Les actions mécaniques
Marge statique

## Slide 22: Les actions mécaniques
Marge statique

## Slide 23: Les actions mécaniques
Marge statique

## Slide 24: Le modèle aerodynamique
Variations avec en longitudinal : Si 𝛿_𝑚>0 (manche poussé, gouverne de profondeur vers le bas)
Gouverne de profondeur
  mais
   Un braquage de la gouverne vers le bas entraine une hausse de la portance
   Par effet de bras de levier, cela induit un moment à piquer

## Slide 25: Le modèle aerodynamique
Variations avec en longitudinal
  mais
   Effet d’amortissement (damping derivatives)
  Une particule air en attaque la géométrie avec un vecteur + composante violette

## Slide 26: Le modèle aerodynamique
Retard
La présence de l’aile entraine une déflection de l’écoulement (downwash) selon la valeur de . L’empennage arrière voit alors l’écoulement avec un retard  Premiers effets instationnaires  Dépendance en

## Slide 27: Le modèle aérodynamique
Tableau récapitulatif longitudinal des signes des derivatives. Par exemple, ligne colonne veut dire le signe de la derivative .
 |  | , | 
 | (centrage avant) |  | 

## Slide 28: Le modèle aérodynamique
Variation avec en latéral. Si augmente ( = Vent à droite du plan de symétrie) :
   Le vent relative attaque l’avion par la droite
   Par bras de levier  Stabilité de route
   Effet dièdre
  Principalement dû au dièdre des ailes (« bout des ailes + hautes que l’emplanture).
   + une aile est haute, et + est grand en valeur absolu
   La présence de dérive haute ou d’une quille influe cette valeur

## Slide 29: Le modèle aérodynamique
Variation avec en latéral. Si augmente - aileron droit s’abaisse et aileron gauche se lève) :
   Portance sur aile gauche diminue
   Portance sur aile droite augmente

## Slide 30: Le modèle aérodynamique
Variation avec en latéral. Si augmente – gouverne de direction inclinée vers la gauche) :
   Effet principal recherché par bras de levier
  mais
   La gouverne étant situé au–dessus du cdg.

## Slide 31: Le modèle aérodynamique
Variation avec en latéral (, aile droite descendante):
   Aile droite porte + que l’aile gauche
   Terme d’amortissement en roulis.

## Slide 32: Le modèle aérodynamique
Variation avec en latéral (, aile droite reculante):
   Dérive se déplace à gauche
  Aile gauche porte plus que l’aile droite
  Dérive se déplace à gauche
  Aile gauche traine plus que l’aile droite
  Dérive se déplace à gauche
  Terme d’amortissement

## Slide 33: Le modèle aérodynamique
Tableau récapitulatif latéral. Par exemple, ligne colonne veut dire le signe de la derivative .